## Slide 1: Réseau IP

## Slide 2
TD1 :
Petit rappel :
Adressage IPV4 : format ; classes d’adresses ; adresses spéciales ; comment calculer l’adresse réseau ; exercices ; comment créer les sous réseaux ; nombre de sous réseaux ; nombre de machines dans un sous réseaux ; VLSM ; CIDR
Adressage IPV6 : format adresse ; types d’adresses IPv6 ; transition Ipv4 IPv6
TD2 :
Exercices adressages IPV4:
  Calcul de sous masque
  Calcul du nombre de machines…
  VLSM
TD3 :
VLSM
CIDR
Exercices adressages IPV6
TD4 :
Routage statique : ….exos
Routage dynamique :
Petit rappel des algorithmes de routage RIP, OSPF
Exercice d’application de routage RIP
Exercice d’application de routage OSPF
Questionnaire
TP 1,2,3 : note de suivi à définir
Sur machine perso si possible sinon c’est les ordis du labo
Packet tracer
TP 1 démarrage configuration d’un routeur de base
TP 2 : routage statique
TP 3 : routage dynamique :
  Routge RIP, OSPF, BGP
Pour le règlement : pouvoir noter les absences et les retards sur HP

## Slide 3: Plan
Le modèle OSI vs TCP/IP
Les équipements réseaux:
  Répéteur/Hub/Switch/Pont/Routeur
Les adressages MAC
Les adresses IP
IPv4
IPv6
Le routage

## Slide 5: Le modèle OSI Le modèle OSI de l'Organisation de Standardisation Internationale (ISO 7498 – 1983)
Physique
Liaison
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
Transmission des données binaires
Transfert des unités d’informations et contrôle d’erreurs
Envoi et routage des paquets de données
Transport de bout en bout, fiable et non fiable
Etablissement et maintien des sessions
Formatage et cryptage des données
Applications réseaux : transfert de fichiers.
Couches OSI
Fonctions
HTTP(S), FTP, VoIP
ASCII
NetBIOS, ISO 8327
TCP, UDP
IP, ARP, TCMP
Ethernet, Wi-FI,
Techniques de codage
du signale

## Slide 6: Le modèle TCP/IP historique
Le modèle OSI est un modèle complexe et difficile à implémenter. De plus le modèle OSI dispose de certaines fonctions comme l'adressage, le contrôle de flot et le contrôle d'erreurs qui apparaissent dans plusieurs couches.
Le modèle TCP/IP est dérivé de l'ARPANET et deviendra plus tard connus sous le nom de worldwide internet  Le modèle TCP/IP est donc le modèle utilisé pour Internet.
L'ARPANET était à la base un projet militaire de l'armée américaine dont le but était de connecter, via les lignes téléphoniques, une centaines d'universités et d'installations gouvernementales entre elles. L'objectif était de maintenir les communications coûte que coûte après une attaque nucléaire.
Le nom de modèle TCP/IP est étroitement lié à deux protocoles : le protocole TCP (Transmission Control Protocol) et le protocole IP(Internet Protocol). Ceci est en partie dû au fait que sont les deux protocoles les plus utilisés pour Internet.

## Slide 7: Le modèle TCP/IP
Le modèle TCP/IP est organisé
seulement selon 4 couches.
Il correspond à une pile de protocole avec :
TCP (Transport Control Protocol) pour la couche Transport
IP (Internet Protocol) pour la couche Réseau.

## Slide 8: La couche liaison
L’adressage adressage MAC
Le contrôle et gestion d’erreur
L’ acces au canal

## Slide 9: Exemple Ethernet: Adresses MAC
Une trame émise par une station est reçue par tous les coupleurs du réseau Ethernet, elle contient l'adresse de l'émetteur et celle du destinataire.
6 octets soit 48 bits Hexadécimal
les trois premiers octets désignent le constructeur,
les trois derniers désignent le numéro de carte, dont la valeur est laissée à l'initiative du constructeur qui possède le préfixe.

## Slide 10: Types d’adressage
unicast
L'adresse MAC est constituée de la combinaison de 48 bits qui la rend unique
broadcast
Tous les bits de l'adresse MAC sont à 1. Toutes les stations d'un réseau sont destinatrices de tels paquets
L’adresse FF.FF.FF.FF.FF.FF

## Slide 11: Répéteur
Comment le hub fonctionne t-il?
Il concentre les données en provenance de plusieurs hôtes.
Il récupère les données sur un port et les répète sur l’ensemble des ports. (Broadcast)
C’est un répéteur multiports (Niveau1).
HUB
C
A
B

## Slide 12: Répéteur
HUB
C
A
B
A == C
Caractéristiques :
  Travaille au niveau de la couche 1
  Ne regarde pas le contenu de la trame
  Il n'a pas d'adresse Ethernet
  Transparent pour les stations Ethernet.
Avantages
  pas (ou très peu) d'administration
Désavantages
  Ne diminue pas la charge
  Ne filtre pas les collisions
  N’augmente pas la bande passante

## Slide 13: Switch (Commutateur)
Principe :
Diviser un réseau en plusieurs brins distincts
Offrir Full duplex : Emission et réception en même temps
Affectation statique d’@ MAC et filtrage au niveau 2
Lorsqu’il reçoit des données, il regarde donc l’adresse du destinataire, et ne le transmet que sur le canal où se trouve le terminal en question :
  Réduire la quantité d’information circulant sur les parties du réseau où elle n’est pas destinée.
  Améliorer la sécurité du système en ne permettant pas aux ordinateurs étrangers à la communication de pouvoir l’intercepter.

## Slide 14: Switch (Commutateur)
Fonctionnement :
Au démarrage, le switch crée une table de correspondance adresse Mac – Port, qui représente la mémoire interne du switch.
Lorsqu’il reçoit une trame d’une station A, il décode l’en-tête pour connaitre l’adresse du destinataire (station B), et vérifie si elle trouve dans sa table:
  Si oui, il redirige l’information sur le port adéquat.
  Sinon, il propage la trame sur tous les ports, et seule la station B répondra. Alors son adresse et le port auquel elle est connectée sont intégrés dans la table.

## Slide 15: Switch (Commutateur)
1
2
3
4
5
Ports Numbers
Chaque Switch dispose d’un ensemble de ports
Chaque machine dispose d’une adresse MAC (une adresse physique unique)
Chaque machine est connectée sur un des ports du switch
Chaque switch stock dans sa mémoire interne la table de commutation pour connaitre les machine qui sont connectées.
Switch
C
A
B
1
2
3
@ MAC | N POrt
A | 1
B | 2
C | 3

## Slide 16: Switch (Commutateur)
  Avant d’envoyer n’importe quel message, les machines envoient un message de diffusion.
  A == B
SWitch
C
A
B
1
2
3
@ MAC | N POrt
A | 1
B | 2
C | 3

## Slide 17: Switch (Commutateur)
Switch
C
A
B
1
2
3
Switch
D
K
1
2
@ MAC | N POrt
A | 1
B | 2
C | 3
@ MAC | N POrt
D | 1
K | 2
  A == K

## Slide 18: Switch vs Hub

## Slide 19: Bridge (Pont)
Principe :
Relier deux segments disjoints du réseau.
Filtrer les trames du réseau en fonction de leur origine et destination (Niveau2).
Il reçoit toutes les données de deux segments.
Il analyse les adresses de l’émetteur et du récepteur.
Segment 1
Segment 2
  A === B
@ MAC Segment 1 | @ MAC Segment 2
A | B
D | C
… | …

## Slide 20: Routeur
Principe :
Choisir le chemin le plus court (en matière de distance, parfois le temps) qu’un message va emprunter.
Relier de nombreux réseaux locaux de telle façon à permettre la circulation des données d’un réseau à un autre de façon optimale.
Choisir la destination du message en lisant les informations contenues au niveau du protocole IP (Niveau 3).
Utiliser la table de routage pour rechercher l’adresse du réseau de destination.
–Table de routage / @ IP destination
–Niveau 3
–N’est pas transparent pour les stations
–Chaque station doit connaître l’@ IP du coupleur du routeur pour « le traverser »

## Slide 21: Routeur
Switch
C
A
B
1
2
3
Switch
D
K
1
2
  A (Paris) == K (Nice)
  Routeur 2
  Routeur 1
@ Destination | Mask | Interface (next hop)
Notes: Le but de découper en plus plusieurs sous réseaux c’est pour éviter de congestionner les machines avec les requettes broadcast
Mais aussi pour des raison de sécurité de la données

## Slide 23: Domaine de diffusion et Domaine de collision:
Collision:
Une zone logique d'un réseau informatique où un ordinateur quelconque connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres ordinateurs du même domaine, sans devoir passer par un routeur.
Une zone du réseau informatique composée de tous les ordinateurs et équipements de communication qui peuvent êtres contactés en envoyant une trame à l'adresse de diffusion de la couche liaison.
Diffusion:
Une région du réseau dans laquelle les hôtes partagent l’accès au média, et sont donc en compétition pour y accéder.
Suite à une collision : Les deux cartes envoient un signal de "bourrage" qui a pour effet que les cartes réseau cessent d'émettre, mais tentent d'émettre à nouveau après un délai aléatoire (différent dans chaque carte)

## Slide 24
Domaine de Diffusion:

## Slide 25: Domaine de diffusion:

## Slide 26: Réseau Virtuel (VLAN)
Pourquoi le VLAN?
Besoin de regrouper les sites d’une université dans un seul réseau logique
Entreprise multi sites interconnectés par Internet
Services administratifs
Services comptabilité d’une entreprise multi-sites
Ordinateurs mobiles
Déménagements, réorganisations ? éclatements géographiques des équipes.

## Slide 27: Réseau Virtuel (VLAN)
Suppose that we have 2 separated LANs (LAN 1 and LAN 2)
To separate LAN 1 from LAN 2, hosts must be on different switches
With WLAN: provide logical segmentation inter networks,
The trafic is separated in different logical network
Exemple: suppose that we have one physical networking HW supporting 2 LANs
(singel switch supporing 2 separated networks)
We can keep the trafic séparatd
With VLAN the trafic is separated logically in the same switch into VLAN 1 and VLAN 2
VLAN = provid logical segmentation of networks

## Slide 28
Real example scenario of used VLAN:
Insid a building,
Many switchs in each floor,
With VLAN: all floor are connected , and share the same data base, and ould connect on different switchs of each floor

## Slide 29: VLAN
Principe :
Regrouper « logiquement » un groupe de stations dispersées géographiquement
Un Vlan est un réseau local indépendant
Les Vlans permettent aux ordinateurs des différents groupes d’être séparés bien qu’ils partage la même infrastructure.
Peuvent être regroupés par :
    Fonction
    Services
    Application

## Slide 30: Adressage IP

## Slide 31: La couche Réseau
Rôle:
Le rôle fondamental de la couche réseau est de déterminer la route que doivent emprunter les paquets.
Cette fonction de recherche de chemin nécessite une identification de tous les hôtes connectés au réseau.
De la même façon que l'on repère l'adresse postale d'un bâtiment à partir de la ville, la rue et un numéro dans cette rue, on identifie un hôte réseau par une adresse qui englobe les mêmes informations.
Le modèle TCP/IP utilise un système particulier d'adressage qui porte le nom de la couche internet de ce modèle : l'adressage IP.
    Adressage IPV4
    Adressage IPV6

## Slide 32: Que fait le routeur?
Pour chaque datagramme IP qui traverse le routeur:
  vérifie le checksum, si faux  destruction du datagramme
  détermine si ce sont des données utilisateur ou de contrôle destinées au routeur ( Internet Control Message Protocol (ICMP))
  décrémente la durée de vie, si nulle  destruction du datagramme
  décide du routage
  fragmente le datagramme si nécessaire (MTU Maximum Transfer Unit)
  reconstruit l’en-tête IP avec les champs mis à jour
  transmet le(s) datagramme(s) au protocole d’accès de l'interface réseau de sortie avec l’adresse de sous-réseau correspondante
A réception dans l’hôte destinataire, IP :
  vérifie le checksum
  s’il y a eu fragmentation, mémorise puis réassemble
  délivre au niveau supérieur les données

## Slide 33: Adressage IP
adressage
  pour l'identification d'un équipement réseau
  pour le routage
plan d'adressage homogène
  format : 4 octets  4,3 milliards d'adresses ???
  notation décimale pointée : x1.x2.x3.x4
adresse globalement unique et hiérarchique
format : <réseau> <machine>
  localisateur ou préfixe réseau : identificateur de réseau
  identificateur : identificateur de machine

## Slide 34: Internet datagramme
Vers
Type of serv.
Total length
0
8
16
31
Identification
Flags
24
Hlen
4
Fragment offset
19
TTL
Protocol
Header Checksum
Source IP address
Destination IP address
IP Options (if any)
Padding
Data
…

## Slide 35: IP datagramme
Vers (4 bits): (IPv4=4)
Hlen (4 bits): Header length (mot de 32 bits, sans options (cas général) = 20 octets)
Type of Service – TOS (8 bits): n’est pas utilisé,
Total length (16 bits): length de datagramme en octets en-tête inclus
identification, flags, fragmentation
Time to live – TTL (8bits): spécifie la durée de vie de datagramme
  Routers decrement by 1
  When TTL = 0 router discards datagram
  Prevents infinite loops
Protocol (8 bits): spécifie le format de la zone de données
  Protocol numbers administered by central authority to guarantee agreement, e.g. TCP=6, UDP=17 …

## Slide 36: IP Datagramme
Checksum
Source & destination IP address (32 bits ): contiennent les adresses IP source et destination
Options (variable): infos. de routage et sécurité

## Slide 37: Exemple IP Fragmentation
Comment nous pouvons envoyer 1400 bytes à travers un réseau de Maximum Transfer Unit (MTU) est de 620 bytes?
La réponse: fragmenter le datagramme
  Routeur fragmente les datagrammes de 1400 bytes
    En 600 bytes, 600 bytes, 200bytes (20 bytes pour l’en-tête IP)
    Routeurs ne re-assemblent pas les fragments
Net 1
MTU=1500
Net 2
MTU=620
Net 3
MTU=1500

## Slide 38: Contrôle de Fragmentation
Identification: permet à la destination de connaître l’origine de chaque fragment
Fragment Offset (13 bits): permet la localisation des données transportées dans le fragment courant par rapport au datagramme initial
  Mesuré en unités de 8 bytes commençant par 0
Flags (3 bits): contrôle la fragmentation
  Réservé (0 bit)
  Don’t Fragment – DF (1er bit):
    1 n’est pas fragmenté
  More Fragments –MF (2ieme bit): 1 données qui suivent
Environ de 0.1% - 0.5% des paquets TCP sont fragmentés.
Notes: Need routing to get message back to origin

## Slide 39: Exemple de Fragmentation
Offset=0
More frags
Offset=1480
More frags
Offset=2960
More frags
Offset=3440
Last frag

## Slide 40: Attribution des adresses IP
Q : Comment un ISP (Fournisseurs d’Accès Internet) récupère-t-il un bloc d’adresses IP ?
R : ICANN : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  alloue les adresses
  Gère le DNS
  Assigne les noms de domaines

## Slide 41: Attribution des adresses
Les adresses IP sont distribuées selon un système hiérarchique :
l’ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers alloue les blocs d’IP aux 5 Registres Internet Régionaux (dits RIRs) autour du monde.
Les RIRs les redistribuent en plus petits blocs aux Fournisseurs d’Accès Internet (ISP) et autres opérateurs du réseau.
Ceux-ci les assignent enfin aux connections des individuels à Internet.

## Slide 42: IPv4

## Slide 43: Format des adresses IPv4
Les adresses IP sont composées de 4 octets.
Par convention, on note ces adresses sous forme de 4 nombres décimaux de 0 à 255 séparés par des points.
L'originalité de ce format d'adressage réside dans l'association de l'identification du réseau avec l'identification de l'hôte.
La partie réseau est commune à l'ensemble des hôtes d'un même réseau,
La partie hôte est unique à l'intérieur d'un même réseau
Exemple : 192.168.25.132

## Slide 44: Classes d’adresse IPv4
Classe A :
  Le premier octet a une valeur comprise entre 1 et 126 ; soit un bit de poids fort égal à 0. Ce premier octet désigne le numéro de réseau et les 3 autres correspondent à l'adresse de l'hôte.
Classe B :
  Le premier octet a une valeur comprise entre 128 et 191 ; soit 2 bits de poids fort égaux à 10.
  Les 2 premiers octets désignent le numéro de réseau et les 2 autres correspondent à l'adresse de l'hôte.
Classe C :
  Le premier octet a une valeur comprise entre 192 et 223 ; soit 3 bits de poids fort égaux à 110.
  Les 3 premiers octets désignent le numéro de réseau et le dernier correspond à l'adresse de l'hôte.
Classe D :
  Le premier octet a une valeur comprise entre 224 et 239 ; soit 4 bits de poids fort égaux à 1110.
  Il s'agit d'une zone d'adresses dédiées aux services de multidiffusion vers des groupes d'hôtes (host groups).
Classe E :
  Le premier octet a une valeur comprise entre 240 et 255. Il s'agit d'une zone d'adresses réservées aux expérimentations.
  Ces adresses ne doivent pas être utilisées pour adresser des hôtes ou des groupes d'hôtes.

## Slide 45: Classes d’adresse IPv4
Notes: Différence entre unicast, multicast, broadcast

## Slide 46: Classes d’adresse IPv4

## Slide 47: Adressage IP par Classe (Classful)
Notes: Masque de sous réseau:
Le format d’une adresse ip: une partie réseau et une partie hôte,
Mais dans la mesure ou ces identificateurs changent (varient), il est impossible de déterminer les frontières (ou se termine l’id réseau et ou commence l’id hôte) juste en regardant l’adresse
L’objectif d’un masque de sous réseau est donc de définir la séparation entre les deux ID

## Slide 48: Adresses Spéciales
Adresse réseau :
  Host-Id = 00000…000
Adresse de diffusion (broadcast) :
  Host-Id = 11111…111
127.x.y.z :
  C'est une adresse de rebouclage (loopback ou encore localhost).
  Le message envoyé à cette adresse ne sera pas envoyé au réseau, il sera retourné à l'application par le logiciel de pilote de la carte.
Les adresses des réseaux privés :
  La classe A : De 10.0.0.0 à 10.255.255.255
  La classe B : De 172.16.0.0 à 172.31.255.255
  La classe C : De 192.168.0.0 à 192.168.255.255
Les adresses publiques :
  Le reste des classes A, B et C.
Notes: Revoir les explication des adresses Loopback et privée

## Slide 49: Comment calculer d’adresse réseau?
L’adresse IP d’une machine est : 192.168.25.132
Le masque de mon réseau: 255.255.255.128
Traduit en binaire :
  11000000.10101000.00011001.10000100
  11111111.11111111.11111111.10000000
@ réseau (ET Logique)
11000000.10101000.00011001.10000000
Soit : 192.168.25.128
Conclusion : on peut supposer que les machines de mon réseau local ont pour adresse : 129 à 254

## Slide 50: Exercice
Pour les adresses suivantes donner :
  leurs classes
  l'ID réseau et l'ID d'hôte
  si ce sont des adresses privées ou publiques
  leurs traductions en binaire
  l’adresse réseau
  et l’adresse machine.
  10.21.125.32
  155.0.0.78
  192.168.25.69
  172.16.25.68
  1.1.1.1

## Slide 51: Correction

## Slide 52: Sous Réseaux (Subnetting)
Pourquoi créer des sous réseaux ?
Optimisation des tables de routage
La connexion de tous les noeuds à un seul support de réseau peut s’avérer impossible, difficile ou coûteuse lorsque les noeuds sont trop éloignés les uns des autres.
Economise les temps de calcul
Isolation d’un réseau : La division d’un grand réseau en plusieurs réseaux de taille inférieure permet de limiter l’impact d’éventuelles défaillances sur le réseau concerné.
Séparer les machines sensibles
Renforcement de la sécurité : Sur un support de diffusion du réseau comme Ethernet, tous les noeuds ont accès aux paquets envoyés sur ce réseau. Si le trafic sensible n’est autorisé que sur un réseau, les autres hôtes du réseau n’y ont pas accès.
Optimisation de l’espace réservé à une adresse IP : éviter l’utilisation de numéros de réseau IP supplémentaires pour chaque réseau physique.
Limiter les congestions.

## Slide 53: Comment créer des sous réseaux?
Les masques de sous-réseaux (subnet mask) permettent de segmenter un réseau en plusieurs sous-réseaux
   On utilise alors une partie des bits de l’adresse d’hôte pour identifier des sous-réseaux.
Toutes les machines appartenant à un sous-réseau possèdent le même numéro de réseau.
On utilise le même principe que pour le masque par défaut sur l’octet de la partie hôte auquel on va prendre des bits.
Pour connaître l’adresse du sous-réseau auquel une machine appartient, on effectue en réalité un ET logique entre l’adresse de la machine et le masque.

## Slide 54: Comment créer des sous-réseaux?
Principe :
C’est un séparateur entre la partie sous-réseau et la partie machine d’une @ IP.

## Slide 55: Nombre de sous-réseau
Le nombre théorique de sous-réseaux est égal à 2n
n étant le nombre de bits à 1 du masque, utilisés pour coder les sous-réseaux.
Exemple :
    –Adresse de réseau : 200.100.40.0
    –Masque : 255.255.255.224
224 = 11100000 donc 3 bits pour le n de sous-réseau et 5 bits pour l’hôte.
Le nombre de sous-réseau est donc de : 23 =8.

## Slide 56: Nombre de machines dans un sous-réseau
Le nombre d’hôtes est égal à 2m-2,
m étant le nombre de bits à 0 du masque permettant de coder l’hôte.
À ce chiffre il faut enlever 2 numéros réservés :
tous les bits à zéro qui identifie le sous-réseau lui-même.
tous les bits à 1 qui est l’adresse de diffusion pour le sous-réseau.
Exemples :
      Soit le masque 255.255.255.224
      224 = 11100000 donc 3 bits pour le n de sous-réseau et 5 bits pour l’hôte
       Le nombre de poste est donc de : 25 -2 =30 postes.
      De même, avec le masque 255.255.255.129
       Le nombre de machines sera de 26-2 = 62 machines

## Slide 57: Comment créer des sous-réseaux?
n bits de sous-réseau
n=1  2 sous réseaux

## Slide 58: Comment créer des sous-réseaux?
n bits de sous-réseau
n=2  4 sous réseaux

## Slide 59: Comment créer des sous-réseaux?
n bits de sous-réseau
n=3  8 sous réseaux

## Slide 60: Exercice
Une entreprise dont l’informatique était basée sur de petites architectures réseaux hétérogènes décide de passer à Internet. Après en avoir fait la demande l’entreprise a obtenu l'adresse 193.1.1.0.
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise l’ingénieur système doit définir au moins 6 sous-réseaux.
Compte tenu de l’évolution prévisible de l’entreprise, l’ingénieur système pense que le sous-réseau le plus important peut comporter à moyen terme 25 hôtes.
Questions :
- Quel est le découpage que doit effectuer l’ingénieur système ? En déduire la valeur du masque de sous réseau.
- Quelle est l’adresse réseau et de diffusion à tous les hôtes de chaque sous réseau ?
Notes: ze’fgyyyy

## Slide 61: TD1: Questions/ Réponses

## Slide 62: IMPORTANT
Pour le rappel voir support 2 explication CIDR et VLSM
CIDR permet de réduire le nombre de sous réseaux et regrouper plusieurs machines sous le même réseau afin de réduire la taille de lable de routage
VLSM: permets de découper en plusieurs sous réseaux le même réseau

## Slide 63: Inconvénients de l’adressage par classe
Les entreprises disposaient de l’intégralité d’une adresse réseau par classe.
Que peut faire une entreprise de 16 millions d’adresses (Classe A) ?
Un énorme gâchis en matière d’espace d’adressage au début d’Internet lors de l’attribution d’adresses par classe aux entreprises.
La pénurie éventuelle en matière d’espace d’adressage IPv4.
Le manque de flexibilité.
Certaines entreprises et organisations gouvernementales possèdent toujours des adresses de classe A.
Exemples :
  Apple Computer 17.0.0.0/8
  General Electric possède 3.0.0.0/8
  U.S Postal Service 56.0.0.0/8

## Slide 64: Exercices TD2 (TBD)

## Slide 65: TD2: adressage IPV4 VLSM CIDR

## Slide 67: IPv6

## Slide 68: Format des adresses IPv6
Fonctionnalités et caractéristiques :
Un adressage hiérarchique sur 128 bits pour étendre les fonctionnalités d’adressage.
Un format d’en-tête simplifié pour améliorer le traitement des paquets.
Une prise en charge améliorée des extensions et des options pour optimiser l’évolutivité et la durée de vie.
Une capacité d’étiquetage de flux comme mécanisme QoS.
Des fonctionnalités d’authentification et de confidentialité pour intégrer la sécurité.

## Slide 69: IPV6
Pourquoi un nouveau Protocole IP ?
Actuellement la taille de l’Internet double tous les 12mois
  problèmes à résoudre l'épuisement des adresses IP
  Et l'explosion de la taille des tables de routage
  le nouveau protocole doit permettre d'adresser un espace (beaucoup) plus grand (10 E+9 réseaux au minimum)
  un routage plus efficace

## Slide 70: de IPv4 à IPv6
Pour résoudre ces problèmes :
Nouvelle version de Internet Protocol : Version 6
actuellement : IPv4
IANA: Internet Assignment Numbers Authority (RFC 1700) Ce nouveau protocole (IPv6) :
  garde ce qui a fait le succès de l’Internet
  étend la fonction d'adressage et de routage
  tend à résoudre les problèmes qui vont devenir critiques
(applications temps réel, multipoint, sécurité...)

## Slide 71: IPV6 :Quelques Caractéristiques
  Adresse plus longue : 128 bits (16 octets)
  Adressage de 340 x 10 e36 équipements
  Adressage hiérarchique
3 types d’adresses :
  Unicast
  Multicast
  Broadcast

## Slide 72: IPV6 :Quelques Caractéristiques
En-tête simplifié
  nombre de champs réduit de moitié => augmente l'efficacité de commutation des équipements de routage
Extension de l'en-tête pour les options
  Les options IPv6 sont placées dans des en-têtes séparés,
intercalés entre l'en-tête IPv6 et l'en-tête de la couche transport=> introduction aisée de nouvelles fonctionnalités
  la longueur des options n'est plus limitée à 40 octets

## Slide 73: IPV6 : Nouvelles fonctionnalités
Autoconfiguration : "plug and play"
  Gestion de la mobilité
  Renumérotation facile si changement de prestataire
  Serveurs d'adresses (DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol)
  et SAA : Stateless Address Autoconfiguration (RFC 1971)
Multipoint (Multicast ) inclus de base pour les routeurs et les clients
  "scope" = meilleur routage des paquets multicast => plus besoin de Mbone ni de mrouted

## Slide 74: IPV6: Nouvelles fonctionnalités
"Marquage" des flux particuliers : (Flow Label)
  applications temps réel, Qualité de Service ( QoS)
  Priorité du trafic de contrôle
Sécurité :
  authentification et intégrité des données
  en option : confidentialité
Routage à partir de la source
  Source Demand Routing Protocol

## Slide 75: IPv4 -> IPv6 changements de l'en-tête
Header Length (IHL) : supprimé
ToS --> Flow Label
Total Length ( TL) --> Payload Length
ID, Flags et Fragment Offset (FO) : supprimés
TTL --> Hop Limit
Protocol --> Next header (mêmes valeurs que dans IPv4)
Header CS : supprimé
Adresses : 32 --> 128 bits (4 --> 16 octets)
Alignement 32 --> 64 bits

## Slide 76: IPV6 : En-tête

## Slide 77: IPV6: les champs de l'en-tête
Vers : Version Number (= 6)
Traffic Class : priorité ou classes de trafic (Differentiated Services)
Flow label : marquage des paquets «spéciaux»
Payload length : longueur du paquet après en-tête (en octets).
autorise des paquets > 64 Koctets => Payload length = 0
Next header : indique le type d'entête suivant immédiatement l'entête IPv6
On utilise les mêmes valeurs que dans le champ "Protocol" de IPv4 pour référencer les protocoles de niveau 4 (TCP=6 , UDP=17, ICMP=1)

## Slide 78: IPV6:les champs de l'en-tête
Hop_limit : -1 chaque fois que le paquet est commuté par un équipement si hop_limit = 0 => le paquet est détruit.
permet de réduire l'effet des boucles de routage.
Source address : @ de l'émetteur initial du paquet
Destination adress : Une adresse de destination ...
peut-être différente de l'adresse destination finale si l'option "Routing Header" est présente.

## Slide 79: Les Types d’adresses Ipv6
Les types d'adresses Ipv6 :
  unicast
  multicast
  anycast
Une adresse unicast désigne une interface unique.
Une adresse multicast désigne un groupe d'interfaces appartenant généralement à des nœuds différents et pouvant être situés partout sur Internet. Un paquet dont l'adresse de destination est multicast est acheminé à toutes les interfaces membres du groupe.
Une adresse anycast désigne aussi un groupe d'interfaces, mais un paquet dont l'adresse de destination est une adresse anycast est acheminé à un élément du groupe et non à tous, généralement l'élément le plus proche. Cet adressage est expérimental.
On remarque que la notion d'adresse de broadcast a disparu ; c'est l'adressage multicast qui va jouer ce rôle en Ipv6.

## Slide 80: Adressage Unicast
  lien local
  global
  site local
Les adresses "lien local" ne passent pas les routeurs : la portée de l'adresse est donc le réseau local (même lien ethernet par exemple)
Les adresses "globales" sont routables sur Internet : la portée de l'adresse est donc internet.
Les adresses "site local" ne sont pas routables sur Internet (ces adresses n'ont pas été retenues dans la version définitive d'Ipv6 mais ont été remplacées par des adresses "unicast local unique" voir RFC 4193 http://www.ietf.org/rfc/rfc4193.txt) : la portée de l'adresse est donc l'organisation locale.

## Slide 81: Règles d'écriture d'une adresse Ipv6
Adresses 128 bits réduites à 32 caractères grâce à la notation hexadécimale.
Ces caractères sont regroupés par 4 (2 octets) séparés par deux points.
Les zéros leaders de chaque bloc peuvent être omis.
Une ou plusieurs séquences de 16 bits à zéro peuvent être remplacées dans l'adresse mais seulement une fois dans l'adresse.
Exemples :
fe80:0000:0000:0000:0010:4cff:fe50:0020 (forme expansée)
fe80::10:4cff:fe50:20 (forme contractée ou abrégée)

## Slide 82: Structure d'une adresse Ipv6 (RFC 3513 et 3587)
Les 64 derniers bits sont l'identifiant de la machine (ou de l'interface).
Les 64 premiers bits forment le préfixe.
Une machine, la plupart du temps, a plusieurs préfixes (deux dans la cas d'une machine reliée à un routeur : un préfixe "lien local" et un préfixe "global").
Le préfixe identifie le type d'adresse (local, global, multicast, etc.).
Dans le cas d'une adresse globale le préfixe détermine le réseau d'appartenance de la machine.
Une machine multidomiciliée a plusieurs préfixes "globaux".
La représentation des préfixes respecte la notation CIDR : adresse IPV6/longueur du préfixe en bits.

## Slide 83: Préfixes généraux d'une adresse Ipv6 :
Link-local unicast Addresses : 1111 1110 10 notée en ipV6 fe80::/10
Site-Local Unicast Addresses : 1111 1110 11 notée en ipv6 fec0::/10, préfixe maintenant réservé car rendu obsolète par la rfc 3879
Unique Local IPv6 Unicast Adresses : 1111 110 notée en ipv6 fc00::/7
Multicast addresses : 1111 1111 notée en ipV6 ff00::/8.
Global unicast : tout le reste ( remarque le préfixe 001 notée en ipv6 2000::/3 est obsolète depuis la RFC 3513 mais reste d'actualité dans les attributions de l'IANA )
L'adresse fe80::10:4cff:fe50:20 de l'exemple précédent est donc une adresse "Lien Local".
Remarque : dans la représentation du préfixe on utilise les formes abrégées mais attention à toujours prendre en compte la longueur, ainsi l'adresse "multicast" générale est dite ff00::/8 donc en fait uniquement ff mais la notation impose un regroupement par 16 => ff00)

## Slide 84: Adresses spéciales
Il existe entre autres l'adresse de bouclage (loopback) et l'adresse indéterminée.
loopback
  ::1 (équivalent à 127.0.0.1 en Ipv4. Cette adresse n'est jamais transmis sur le réseau)
Any
  :: (équivalent à 0.0.0.0 en Ipv4 et ne peut être affectée à une destination. Adresse utilisée par les protocoles d'initialisation)

## Slide 85: Annexe 2 : Règles pour l'auto configuration automatique d'une adresse d'interface
Les 64 derniers bits d'une adresse Ipv6 correspondants à l'identifiant de l'interface peuvent être déduits de l'adresse Mac (en auto configuration).
La construction est dérivée du format EUI-64 de l'IEEE pour les réseaux IEEE 1394. Il s'agit du nouveau standard d'adressage des interfaces sur 64 bits. Mais la norme actuelle est IEEE 802 sur 48 bits.
L'IEEE a défini les règles suivantes pour passer d'une adresse MAC 48 bits à une adresse EUI-64 :
les 24 premiers bits de l'EUI-64 identifient le constructeur
les 40 bits suivants le numéro de série.
le 7ième bit (u come universel)) du premier octet vaut 0 si l'identifiant EUI-64 est universel et 1 si l'identifiant est affecté manuellement.
le 8ièeme bit (g comme groupe) du premier octet vaut 0 si l'adresse est individuelle et 1 s'il s'agit d'une adresse de groupe (multicast).
L'identifiant IPV6 de l'interface est dérivé de cette règle à un détail près la signification du bit u est inversée. Il vaut 1 si universel et 0 si manuel.

## Slide 86
La construction de l'identifiant IPV6 à partir d'une adresse MAC (Ethernet ou FDDI) se fait ainsi :
24 premiers bits identifient le constructeur avec inversion du 7ième bit.
16 bits ont la valeur FFFE.
24 bits suivant identifient le numéro de série.
L'identifiant de l'interface est concaténé aux préfixes "lien local" et aux préfixes "globaux" pour former les adresses Ipv6. Il peut aussi être utilisé pour former des adresses "multicast" à portée "nœud local".

## Slide 87: Annexe 3 : Règles pour l'auto configuration automatique d'une adresse "Lien Local"
Les adresses Lien local peuvent être configurées automatiquement à l'initialisation de l'interface.
Les adresses "lien local" sont des adresses dont la validité est restreinte à un lien c'est à dire sans routeur intermédiaire contrairement aux adresses globales.
Elles permettent la communication entre nœuds voisins :
même réseau de couche 2 (exemple : Vlan Ethernet)
connexion point à point (ex PPP)
extrémités de tunnel (ex IPSEC)
Ses caractéristiques sont:
unicité (=> protocole de détection de duplication d'adresses : algorithme DAD avec ICMPv6)
non routable : un routeur ne retransmet jamais un paquet ayant une adresse source ou destination de type lien local
Pour construire automatiquement l'adresse "lien local" on concatène le préfixe fe80::/64 aux 64 bits de l'identifiant de l'interface.

## Slide 88: Annexe 5 : Adressage "multicast"

## Slide 89: TD3: adressage IPv6 ….

## Slide 90: Exercices

## Slide 91: TD4: rappel routage

## Slide 92: Opération de routage
1.identifier l’adresse de destination adresse IP
Identifier les sources des informations de routage
Identifier les itinérraires
Selectionner les routes
Maintenir et vérifier les informations de routage (si les chemins connus par la destination sont les plus recents)
La table de routage determine l’interface par la quel transmets le paquet

## Slide 93
Routage statique: c’est l’administrateur
Configuration manuelle
Mise à jour manuelle à chaque fois il ya un changeent de topologie
Contrôle des routes
permet un tcontrole pécie du réseau
Routage dynamique:
Apprentissage automatique
Mises à jour automatiques
Table de routage